## Slide 1: Πτυχιακή εργασία Σύγκριση λογισμικών ραδιομικής ανάλυσης εικόνας Εμμανουήλ Μαρκοδημητράκης 29/09/2020

## Slide 2: Project analysis slide 2
Λογισμικά Radiomics
Εισαγωγή στα
Radiomics
Radiomics
Ιατρικές εικόνες
Model Building
Στατιστική Ανάλυση &
Συσχέτιση αποτελεσμάτων
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Παραμετροποίηση ρυθμίσεων
Notes: Ο σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Radiomics.
Τα λογισμικά Radiomics χρησιμοποιούν ιατρικές εικόνες για την εξαγωγή χαρακτηριστικών-biomarkers. (CT-αξονική τοµογραφία, καρκινο του πνευμονα)
Σε κάθε λογισμικό υπάρχουν διαφορετικές ρυθμισεις, οι οποιες πρεπει να παραμετροποιηθουν για να ομαλοποιηθει η διαδικασια
Τα χαρακτηριστικα περιγραφουν το σημειο ενδιαφεροντος (ογκος). Σχηματικα, ένταση χρωματος, υφη κ.α.
Στην συνέχεια τα κοινά χαρακτηριστικά συγκρίνονται με διάφορες μεθόδους.
Με την χρήση αυτών των χαρακτηριστικών δημιουργούνται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποστηρίζουν την κλινική λήψη αποφάσεων. (πρόβλεψη, διαγνωση)

## Slide 3
Στατιστικά
Αναφορές - Citations
Καρκίνος του πνεύμονα

## Slide 4: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα

## Slide 5
Δεδομένα
Region Of Interest
Εικόνα
Κλινικά δεδομένα
Ιατρικές εικόνες
      Όνομα ασθενή
      Ημερομηνία εξέτασης
      Μετάλλαξη EGFR
      Μετάλλαξη KRAS
      Πενταετής επιβίωση
      ...
Πηγή: A radiogenomic dataset of non-small cell lung cancer (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30325352/)

## Slide 6
Δεδομένα
Region Of Interest
Εικόνα
Δοκιμαστική εικόνα
Notes: Σταδιακή μείωση της έντασης χρώματος

## Slide 7: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics

## Slide 8: Project analysis slide 3
Λογισμικά
Pyradiomics
LifeX
MaZda
Open Source
Python
GUI μέσω 3D Slicer
2D & 3D εικόνες
Συμβατό με IBSI
Μαθηματικοί τύποι
Open Source
Java
GUI
2D & 3D εικόνες
Συμβατό με IBSI
Μαθηματικοί τύποι
Όχι Open Source
GUI
2D εικόνες
Χωρίς συμβατότητα IBSI
Χωρίς Μαθηματικούς τύπους
Notes: Το μοντελο IBSI προσπαθει να τυποποιησει την διαδικασια των Radiomics. Προτεινει συγκεκριμενα βηματα και μαθηματικους τυπους

## Slide 9: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα

## Slide 10: Project analysis slide 7
Δοκιμαστική εικόνα
Χαρακτηριστικά
Πρώτης τάξης & Σχήματος
Χαρακτηριστικά GLCM & NGTDM

## Slide 11: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών

## Slide 12: Project analysis slide 7
Κοινά
Χαρακτηριστικά
IBSI Terminology | LifeX | Pyradiomics | MaZda
volume (voxel counting) | SHAPE_Volume(vx) | original_shape_VoxelVolume | 
Sphericity | SHAPE_Sphericity[onlyFor3DROI]) | original_shape_Sphericity | 
Surface area (mesh) | SHAPE_Surface(mm2)[onlyFor3DROI] | original_shape_SurfaceArea | 
Discretised intensity skewness | CONVENTIONAL_Skewness | original_firstorder_Skewness | Skewness
Minimum Intensity | CONVENTIONAL_min | original_firstorder_Minimum | 
Mean Intensity | CONVENTIONAL_mean | original_firstorder_Mean | Mean
Maximum Intensity | CONVENTIONAL_max | original_firstorder_Maximum | 
Kurtosis | CONVENTIONAL_Kurtosis | original_firstorder_Kurtosis | Kurtosis
GLCM correlation | GLCM_Correlation | original_glcm_Correlation | Correlat
GLCM contrast | GLCM_Contrast[=Variance] | original_glcm_Contrast | Contrast
GLCM angular second moment | GLCM_Energy[=AngularSecondMoment] | original_glcm_JointEnergy | AngScMom
GLCM joint entropy | GLCM_Entropy_log2[=JointEntropy] | original_glcm_JointEntropy | Entropy
GLCM dissimilarity | GLCM_Dissimilarity | original_glcm_DifferenceAverage | 
GLCM inverse difference | GLCM_Homogeneity[=InverseDifference] | original_glcm_Idmn | InvDfMom
NGTDM coarseness | NGLDM_Coarseness | original_ngtdm_Coarseness | 
NGTDM contrast | NGLDM_Contrast | original_ngtdm_Contrast | 
NGTDM busyness | NGLDM_Busyness | original_ngtdm_Busyness | 
GLRLM Short Run Emphasis | GLRLM_SRE | original_glrlm_ShortRunEmphasis | ShrtREmp
GLRLM Long Run Emphasis | GLRLM_LRE | original_glrlm_LongRunEmphasis | LngREmph
GLRLM Low Gray Level Run Emphasis | GLRLM_LGRE | original_glrlm_LowGrayLevelRunEmphasis | 
GLRLM High Gray Level Run Emphasis | GLRLM_HGRE | original_glrlm_HighGrayLevelRunEmphasis | 
GLRLM Short Run Low Gray Level Emphasis | GLRLM_SRLGE | original_glrlm_ShortRunLowGrayLevelEmphasis | 
GLRLM Short Run High Gray Level Emphasis | GLRLM_SRHGE | original_glrlm_ShortRunHighGrayLevelEmphasis | 
GLRLM Long Run Low Gray Level Emphasis | GLRLM_LRLGE | original_glrlm_LongRunLowGrayLevelEmphasis | 
GLRLM Long Run High Gray Level Emphasis | GLRLM_LRHGE | original_glrlm_LongRunHighGrayLevelEmphasis | 
GLRLM Gray Level Non Uniformity | GLRLM_GLNU | original_gldm_GrayLevelNonUniformity | GLevNonU
GLRLM Run Length Non Uniformity | GLRLM_RLNU | original_glrlm_RunLengthNonUniformity | RLNonUni
GLRLM Run Percentage | GLRLM_RP | original_glrlm_RunPercentage | 
Δεν βρέθηκε
Μεγάλη απόκλιση τιμών
Μικρή απόκλιση τιμών
Notes: 28 κοινα χαρακτηριστικα
Το mazda yποστηριζει mono 12 από τα 28 χαρακτηριστικα

## Slide 13: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από ιατρικές εικόνες CT

## Slide 14: Project analysis slide 7
Εξαγωγή
χαρακτηριστικών
Python Scripts
  Eξαγωγή από πολλαπλές εικόνες
  Μετατροπή εικόνων σε binary επίπεδο
  Παραμετροποίηση ρυθμίσεων
Ρυθμίσεις
 | Pyradiomics | MaZda | LifeX
Bin Width | 25 | - | 25
Distance With Neighbors | 1 | - | 1
Spatial Resampling | 0 | - | 0

## Slide 15: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από ιατρικές εικόνες CT
Πίνακες Συγκρίσεων
Boxplots

## Slide 16: Project analysis slide 7
Αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά
Πρώτης τάξης & Σχήματος
Χαρακτηριστικά GLCM

## Slide 17: Project analysis slide 7
Αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά NGTDM
Χαρακτηριστικά GLRLM

## Slide 18: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από ιατρικές εικόνες CT
Πίνακες Συγκρίσεων
Boxplots
Συσχέτιση χαρακτηριστικών
Pearson’s Correlation

## Slide 19: Project analysis slide 7
Αποτελέσματα
Pearson Correlation
MaZda - Lifex
Pearson Correlation
MaZda - Pyradiomics

## Slide 20: Project analysis slide 7
Αποτελέσματα
Pearson Correlation
Pyradiomics - Lifex

## Slide 21: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Ιατρικές εικόνες
Κλινικά Δεδομένα
Επιλογή λογισμικών
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από δοκιμαστική εικόνα
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Από ιατρικές εικόνες CT
Πίνακες Συγκρίσεων
Boxplots
Συσχέτιση χαρακτηριστικών
Στατιστική σημαντικότητα
ANOVA
(Analysis of Variance)
Pearson’s Correlation

## Slide 22: Project analysis slide 7
Αποτελέσματα
Στατιστική σημαντικότητα
EGFR |  |  | 
Feature | LifeX | Pyradiomics | MaZda
Discretised intensity skewness | 0.139 | 0.139 | 
Mean Intensity | 0.112 | 0.112 | 0.002
GLCM correlation | 0.187 | 0.189 | 0.237
GLCM contrast | 0.266 | 0.272 | 0.095
GLCM dissimilarity | 0.345 | 0.349 | 
GLCM inverse difference |  | 0.226 | 0.072
GLRLM Short Run High Gray Level Emphasis | 0.042 | 0.040 | 
GLRLM High Gray Level Run Emphasis | 0.059 | 0.058 | 
NGTDM coarseness | 0.321 | 0.202 | 
KRAS |  |  | 
Feature | LifeX | Pyradiomics | MaZda
GLCM contrast | 0.068 | 0.071 | 0.437
GLCM dissimilarity | 0.085 | 0.087 | 
GLCM correlation | 0.284 |  | 0.431
GLCM inverse difference | 0.173 | 0.039 | 0.339
GLRLM Short Run Low Gray Level Emphasis | 0.054 | 0.053 | 
GLRLM Short Run Emphasis | 0.194 | 0.188 | 0.490
GLRLM Run Percentage | 0.208 | 0.199 | 
GLRLM Long Run Emphasis | 0.258 | 0.241 | 
GLRLM Long Run Low Gray Level Emphasis | 0.278 | 0.273 | 
GLRLM Low Gray Level Run Emphasis | 0.075 | 0.074 | 
GLRLM Short Run Emphasis |  | 0.188 | 0.490
SUBTYPES |  |  | 
Feature | LifeX | Pyradiomics | MaZda
Mean Intensity | 0.006 | 0.006 | 0.126
Discretised intensity skewness | 0.008 | 0.008 | 0.066
Surface area (mesh) | 0.037 | 0.036 | 
GLCM contrast | 0.215 | 0.212 | 0.164
GLCM angular second moment | 0.153 | 0.175 | 0.135
GLRLM High Gray Level Run Emphasis | 0.002 | 0.002 | 
GLRLM Short Run High Gray Level Emphasis | 0.002 | 0.002 | 
GLRLM Long Run High Gray Level Emphasis | 0.008 | 0.009 | 
GLRLM Long Run Emphasis | 0.307 | 0.340 | 0.076
SURVIVAL |  |  | 
Feature | LifeX | Pyradiomics | MaZda
Sphericity | 0.016 | 0.016 | 
Maximum Intensity | 0.030 | 0.032 | 
Minimum Intensity | 0.075 | 0.075 | 
GLRLM Long Run High Gray Level Emphasis | 0.005 | 0.005 | 
GLRLM Long Run Emphasis | 0.022 | 0.021 | 0.110
GLRLM Run Percentage | 0.027 | 0.029 | 
GLRLM Short Run Emphasis | 0.043 | 0.046 | 0.755
GLRLM High Gray Level Run Emphasis | 0.056 | 0.059 | 
GLRLM Run Length Non Uniformity |  | 0.087 | 0.841
NGTDM coarseness | 0.080 | 0.031 | 
Notes: Aναλύονται τέσσερις κατηγορίες κλινικών δεδομένων (EGFG, KRAS, Subtypes και Survival) με την στατιστική μέθοδο ANOVA (Analysis Of Variance).
Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολογεί το σχετικό μέγεθος διακύμανσης μεταξύ των μέσων όρων κάθε ομάδας χαρακτηριστικών.
Οι τιμές οι οποίες είναι μικρότερες του 0.05 δηλώνουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αρκετά μεγάλη στατιστική σημαντικότητα.

## Slide 23: Project analysis slide 7
Συμπεράσματα
Σημαντικές διαφορές στις τιμές των χαρακτηριστικών μεταξύ των τριών λογισμικών.
Τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά των λογισμικών Pyradiomics και LifeX συμβαδίζουν μεταξύ τους.
Το λογισμικό MaZda έχει σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των χαρακτηριστικών.
Τα λογισμικά Open Source προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία.
Χρειάζεται εκτενής μελέτη και ανάλυση σε όλα τη βήματα της διαδαδικασίας Radiomics.
Notes: Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές υλοποιήσεις των μαθηματικών αλγορίθμων, καθώς επίσης και στις παραμέτρους εξαγωγής και την υλοποίηση κάθε λογισμικού.

## Slide 24: Project analysis slide 7
Ασυνέπεια λογισμικών στον υπολογισμό χαρακτηριστικών.
Περιορισμοί
Διαφορετικές ονομασίες χαρακτηριστικών μεταξύ λογισμικών.
Πολύ λίγα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ λογισμικών.
Πολλές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι τυποποιημένες και επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα.
Ασυμβατότητα με το πρότυπο IBSI.

## Slide 25: Project analysis slide 7
Περιορισμοί
Δεν υποστηρίζει 3D εικόνες.
Εξάγει πολλά dataset για κάθε ασθενή.
Δεν παρέχει μαθηματικούς τύπους.
Δεν παρέχει αρχείο ρυθμίσεων.
Δεν διευκρινίζει τις ονομασίες και τις τιμές των ρυθμίσεων στο documentation.
Δεν είναι ανοιχτού κώδικα, οπότε δεν μπορούμε να το παραμετροποιήσουμε.
Λογισμικό MaZda

## Slide 26: Ευχαριστώ!

## Slide 27: Project analysis slide 5
Project Analysis
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
5,980
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
-1.19
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
$ 113,200.50
LOREM IPSUM

## Slide 28: Project analysis slide 7
Χαρακτηριστικά
δοκιμαστικής εικόνας
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis suscipit in tellus ac bibendum. Sed congue lacus vitae tellus finibus, eu faucibus nisi ullamcorper. Quisque volutpat leo at arcu placerat, quis pellentesque tellus bibendum. Proin et luctus nisl, ut viverra eros. Suspendisse pharetra mattis purus eu.”
5,980,650.32

## Slide 29: Project analysis slide 6
Project Analysis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

## Slide 30: Project analysis slide 8
Project Analysis
POSITIVE
NEGATIVE
EXTERNAL
INTERNAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITY
THREAT

## Slide 31: Project analysis slide 10
Project Analysis
Chart: Project Risk Analysis
| Category 1
Series 1 | 2
Series 2 | 4
Series 3 | 6
Series 4 | 8
Series 5 | 10
Series 6 | 12
Series 7 | 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis suscipit in tellus ac bibendum. Sed congue lacus vitae tellus finibus, eu faucibus nisi ullamcorper.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis suscipit in tellus ac bibendum. Sed congue lacus vitae tellus finibus, eu faucibus nisi ullamcorper.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis suscipit in tellus ac bibendum. Sed congue lacus vitae tellus finibus, eu faucibus nisi ullamcorper.

## Slide 32: Project analysis slide 11
Editing Data
Slides
If you would like to modify the data in the graphs and chart included in this template, simply right click on the diagram and select Edit Data in Excel.
Excel will then open and you can edit the relevant data.

## Slide 33: Project analysis slide 3
Χαρακτηριστικά
εικόνας
MARKET ANALYSIS
TECHNICAL ANALYSIS
FINANCIAL ANALYSIS
ECONOMIC ANALYSIS
ECOLOGICAL ANALYSIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Slide 34: Project analysis slide 4
Project Workflow
Επιλογή Δεδομένων
Επιλογή λογισμικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Στατιστική σημαντικότητα
Συσχέτιση χαρακτηριστικών
Πίνακες Συγκρίσεων
Από δοκιμαστική εικόνα
Pearson’s Correlation
ANOVA
(Analysis of Variance)
Boxplots
Ιατρικές εικόνες
LifeX
MaZda
Pyradiomics
Κλινικά Δεδομένα
Από ιατρικές εικόνες CT
Από δοκιμαστική εικόνα
Επιλογή κοινών
χαρακτηριστικών